ZIRKLON140

Bauteilliste für einen Verstärker

Metallfilmwiderstände - 0,25 Watt - 1%:
R1,9,16	10k
R2,24,25	330
R3,4	2k2
R5,15	680
R6,11	4k7
R7,12	1k
R8,13,32,33	22
R10,18	270
R14	22k
R17,19,26,27	10
R20,21	15k
R22,23	1k8

Metalloxidwiderstände – 2 Watt – 5%:
R29,30	220

Metallbandwiderstände – 5 Watt – 5%:
R28,31	0,22

Elkos - 63V RM 3,5
C1	470µ
C9,10,11,12,13,19,20	10µ

Keramische Kondensatoren 50V - RM 5
C4	220p

Keramische Kondensatoren 500V - RM 5
C15,16	220p

Kondensatoren MKS – 63V – RM 5
C2,3,5,6,7,8,14,18,21	100n
C17,22	10n

Trimmer Mehrgangpräzision - spectrol – stehend :
RV1	100

Transistoren:
Q1	2N5551
Q2,6	2N5401
Q3,9	2SC2240GR
Q4,7	2SA970GR
Q5,8	BC550C
Q10,12	BD140
Q11,13	IRF9610
Q14,15	2SC5171
Q16,17	IRFP140N
Dioden:
D1,2,4,5,6,7	ZPY15 (Zener, 0,5Watt)
D3	LED orange oder grün (1,8Volt)

IC:
U1	LME49710

Sonstiges:
Glimmerscheiben zur Isolation von Q16,17
6 Flachstecker, stehend – für die Spannungsversorgung(Power) und den Lautsprecher
1 Printschraubklemme 3-Fach, RM 5 – für die Spannungsversorgung(UD)

Für das IC U1 kann jeder Audio-Opamp mit geringem Offset genommen werden. Er sollte jedoch als Impedanzwandler (Verstärkung = 1) betrieben werden können.